## Slide 1: Pembangkit listrik tenaga uap (pltu)
Adam pangestu tarigan, s.t, m.t

## Slide 2: pltu
Dalam operasinya PLTU ini tidak menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utamanya, sumber energi utama yang digunakan adalah batu bara.

## Slide 3: Prinsip kerja pltu
Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi kinetik dari uap air untuk menghasilkan energi listrik. PLTU menggunakan siklus Rankine di dalam proses operasinya. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. PLTU memiliki 3 siklus konversi energi dalam operasinya, yaitu:
Konversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dalam bentuk uap bertemperatur dan bertekanan tinggi.
Konversi energi panas menjadi energi mekanik untuk memutar generator.
Konversi energi mekanik menjadi energi listrik.

## Slide 4: Prinsip kerja pltu
PLTU bekerja dengan siklus air tertutup (closed loop). Siklus tertutup adalah siklus air yang digunakan secara berulang-ulang. siklus kerja dari PLTU jika dideskripsikan adalah sebagai berikut:
Air dimasukkan ke dalam boiler.
Campuran antara bahan bakar dan udara akan memanaskan air di dalam boiler hingga menjadi uap.
Uap yang dihasilkan oleh boiler masuk ke dalam sudu-sudu turbin kemudian memutar turbin. Turbin memiliki satu poros dengan generator, sehingga dengan berputarnya turbin maka generator sudah menghasilkan energi listrik.
Uap yang telah melewati turbin kemudian di dinginkan di dalam kondensator, tujuan untuk mendinginkan uap adalah agar uap berubah wujud kembali menjadi air. Proses kondensasi dibantu oleh aliran air baik dari cooling tower maupun air yang bisa didapatkan secara langsung dari lingkungan seperti laut.
Setelah uap air berubah menjadi cair, air akan di sirkulasikan kembali ke dalam boiler dengan bantuan pompa air.

## Slide 5: PRINSIP KERJA PLTU
Terdapat beberapa jenis bahan bakar yang dapat digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler, diantaranya:
Gas (Liquid Petroleum Gas, Hydrogen, Biogas).
Biomass.
Geothermal (Panas Bumi).
Nuklir

## Slide 6: Bagian – bagian pltu
Boiler
Boiler atau penguap adalah sebuah alat berbentuk bejana tertutup yang digunakan untuk menghasilkan uap. Uap dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar seperti batu bara. Didalam boiler terdapat dua sistem diantaranya adalah sistem air dan sistem bahan bakar. Sistem air atau uap terdiri dari dua katup yaitu sistem air masuk (water-inlet) dan uap air keluar (steam-outlet). Sistem water-inlet mengatur jumlah komposisi air yang masuk kemudian steam outlet mengatur jumlah uap air yang keluar.

## Slide 7: Bagian – bagian pltu
Turbin
Turbin uap merupakan komponen di dalam sistem PLTU yang mengubah energi panas menjadi energi gerak. Uap air yang sebelumnya telah dipanaskan oleh boiler menjadi bertekanan, tekanan itulah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Turbin memiliki baling-baling yang di desain untuk dapat menerima tekanan uap air kemudian menghasilkan energi mekanik.

## Slide 8: Bagian – bagian pltu
Kondensor
Kondensor berfungsi untuk mengkondensasi sisa uap air yang telah melewati turbin untuk diubah menjadi cair untuk disirkulasikan kembali ke dalam sistem. Kondensor dibantu oleh cairan pendingin dalam proses kerjanya seperti air, gas hidrogen dan lain sebagainya.

## Slide 9: Bagian – bagian pltu
Generator
Generator adalah komponen yang membangkitkan energi listrik dengan mengubah energi mekanik. Generator yang digunakan dalam sistem pembangkit adalah generator arus bolak-balik dengan tegangan dan frekuensi yang disesuaikan di setiap negaranya. Sebagai contoh Jerman memiliki spesifikasi tegangan 220V/60 Hz. dan Indonesia memiliki spesifikasi tegangan 220V/50Hz.

## Slide 10: Bagian – bagian pltu
Desalination Plant
Desalination Plant adalah komponen pendukung pembangkit listrik tenaga air, fungsi utama dari bagian ini adalah mengubah air laut menjadi air tawar menggunakan metode penyulingan. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan sifat korosif dari air laut. Air hasil desalinasi kemudian digunakan sebagai air pendingin kondensor.

## Slide 11: Bagian – bagian pltu
Demineralizer
Demineralizer berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral di dalam air. Sebagai fluida dalam sistem pembangkitan air disyaratkan untuk terbebas dari mineral seperti besi dan sebagainya. Air yang mengandung mineral memiliki tingkat konduktivitas yang tinggi sehingga berisiko menyebabkan kegagalan sistem kelistrikan maupun korosi di dalam sistem fluida

## Slide 12: Bagian – bagian pltu
Chlorination Plant
Unit ini berfungsi untuk menghasilkan senyawa kimia natrium hipochlorit (NaOCl) yang difungsikan untuk memanipulasi kesadaran mikroorganisme laut. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir risiko perkembangbiakan mikroorganisme di dalam saluran pipa.

## Slide 13: Bagian – bagian pltu
Coal Handling Unit
Coal Handling Unit atau unit pengolahan batu bara adalah unit yang bertanggung jawab atas distribusi batu bara di dalam pembangkit tenaga listrik uap. Unit pengolahan batu bara bekerja mulai dari kedatangan batu bara, penghancuran batu bara dan feeding batu bara ke dalam boiler

## Slide 14: Bagian – bagian pltu
Ash Handling Unit
Ash Handling Unit atau unit pengolahan abu merupakan unit yang bertanggung jawab atas sisa bahan bakar hasil dari pembakaran. Didalam ash handling unit terdapat komponen tambahan yaitu filter untuk memfiltrasi sisa abu pembakaran sehingga tidak mencemari lingkungan

## Slide 15: Orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tidak bisa membaca buku Adam pangestu t, s.t, m.t